| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЛАБОРАНТА РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ (5-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

# І. Загальні положення

1. Лаборант рентгеноспектрального аналізу належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду лаборанта рентгеноспектрального аналізу та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Лаборант рентгеноспектрального аналізу підпорядковується безпосередньо _________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

# II. Завдання та обов'язки

Лаборант рентгеноспектрального аналізу:

1. Виконує нестандартні кількісні та якісні рентгеноспектральні аналізи підвищеної складності на короткохвильових і довгохвильових рентгенівських спектрометрах, квантометрах і аналізаторах способами внутрішнього стандарту та стандарт-фону.

2. Аналізує об'єкти складного хімічного і фазового складу (окисли, солі, фториди, флюси, шлаки, метали, сплави, лігатури).

3. Проводить рентгеноспектральний аналіз у тонких шарах.

4. Виготовляє синтетичні еталони і контрольні проби на декілька елементів.

5. Виконує локальний рентгеноспектральний аналіз зварних швів, дефектів у сплавах.

6. Вибирає метод і оптимальні умови аналізу.

7. Проводить монтаж і налагодження стаціонарних і переносних рентгеноспектральних апаратів.

8. Перезаряджає аналізатори радіоактивними ізотопами.

9. Проводить перевірку лічильно-реєструючих трактів спектрометрів.

10. Бере участь в освоєнні нової апаратури і в розробленні методик з використанням різних методів рентгеноспектрального аналізу.

11. Опрацьовує результати аналізів на електронних і клавішних обчислювальних машинах.

12. Проводить комплексне вимірювання інтенсивності аналітичних ліній елементів.

13. Проводить якісний аналіз на скануючому спектрометрі.

14. _____________________________________________________________.

# III. Права

Лаборант рентгеноспектрального аналізу має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

# IV. Відповідальність

Лаборант рентгеноспектрального аналізу несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Лаборант рентгеноспектрального аналізу повинен знати:

1. Основи рентгенотехніки і програмування.

2. Будову, принцип роботи і основні вузли рентгеноспектральних апаратів.

3. Санітарні правила роботи з радіоактивними ізотопами.

4. Знання про будову атому, радіоактивність, взаємодію рентгенівського випромінювання з речовинами.

5. Методики рентгеноспектрального аналізу.

6. Точність і чутливість різних методів.

7. Класифікацію помилок.

8. Порядок установлення і юстирування кристалів.

9. Загальні і спеціальні методи рентгеноспектрального аналізу (зовнішнього стандарту, стандарт-фону).

10. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

11. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

12. _____________________________________________________________.

# VI. Кваліфікаційні вимоги

- Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

- _______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |