| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ МАШИНІСТА (КОЧЕГАРА) КОТЕЛЬНОЇ (2-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

# І. Загальні положення

1. Машиніст (кочегар) котельної належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду машиніста (кочегара) котельної та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Машиніст (кочегар) котельної підпорядковується безпосередньо ______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

# ІІ. Завдання та обов'язки

Машиніст (кочегар) котельної:

1. Обслуговує водогрійні та парові котли з сумарною теплопродуктивністю до 12,6 ГДж/год. (до 3 Гкал/год.) або обслуговує в котельній окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла до 21 ГДж/год. (до 5 Гкал/год.), які працюють на твердому паливі.

2. Обслуговує котли парових залізничних кранів вантажопідйомністю до 25 т.

3. Розпалює, пускає, зупиняє котли та постачає їх водою.

4. Подрібнює паливо, завантажує та шурує топку котла.

5. Регулює горіння палива.

6. Спостерігає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів рівень води у котлі, тиск пари та температуру води, яка подається в опалювальну систему.

7. Пускає, зупиняє насоси, мотори, вентилятори та інші допоміжні механізми.

8. Чистить арматуру та прилади котла.

9. Обслуговує тепломережні бойлерні установки або станції м'ятої пари, які розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням до 42 ГДж/год. (до 10 Гкал/год.).

10. Очищає м'яту пару та проводить деаерацію води.

11. Підтримує необхідний тиск та температуру води і пари.

12. Бере участь у промиванні, очищенні та ремонті котла.

13. Прибирає вручну шлак та золу із топок і бункерів парових і водогрійних котлів виробничих та комунальних котельних і піддувал газогенераторів, а також з колосникових решіток, топок, котлів і піддувал паровозів.

14. Планує шлакові та зольні відвали.

15. _____________________________________________________________.

ІІІ. Права

Машиніст (кочегар) котельної має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Машиніст (кочегар) котельної несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Машиніст (кочегар) котельної повинен знати:

1. Принцип роботи обслуговуваних котлів, форсунок, пароповітропроводів та способи регулювання їх роботи.

2. Будову топок парових котлів, шлакових і зольних бункерів.

3. Склад теплоізоляційних мас та основні способи теплоізоляції котлів і паротрубопроводів.

4. Призначення та умови застосування простих і середньої складності контррльно-вимірювальних приладів.

5. Будову механізмів для готування пиловидного палива, інструменту та пристроїв для чищення форсунок і золошлаковидалення.

6. Будову та режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок або станції м'ятої пари.

7. Правила очищення колосникових решіток, топок та котлів і димової коробки паровозів.

8. Допустимі тиск та рівень води у котлі паровоза під час чищення.

9. Вплив атмосферного повітря на стан стінок топки та вогневої коробки.

10. Порядок заправлення топки.

11. Основні властивості золи та шлаку.

12. Порядок руху на коліях та дорогах залізничних кранів.

13. Правила планування шлакових і зольних відвалів.

14. Правила виробничої санітарії та протипожежного захисту.

15. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

16. _____________________________________________________________.

# VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

-  _______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |